ДЕТСКИЙ СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС

СЕРИИ «КАРУСЕЛЬ»

ДСК 2.ХХ.ХХ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ДСК 2.ХХ.ХХ РЭ

ЗАО «Завод игрового спортивного оборудования»

428037, Россия, Чувашская Республика, г. Чебоксары,

|  |  | Содержание РЭ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № |  |  | Стр |
| 1 |  | Назначение |  |
| 2 |  | Технические характеристики |  |
| 3 |  | Устройство |  |
|  | 3.1 | Состав изделия |  |
|  | 3.2 | Сведения по применённым материалам |  |
|  | 3.3 | Отличия модификаций изделий |  |
| 4 |  | Комплектность |  |
| 5 |  | Инструкция по установке |  |
|  | 5.1 | Эксплуатационные ограничения |  |
|  | 5.2 | Размещение Комплекса в помещении |  |
| 6 |  | Инструкция по сборке |  |
|  | 6.1 | Подготовка к сборке, инструменты и приспособления |  |
|  | 6.2 | Меры безопасности |  |
|  | 6.3 | Последовательность сборки узлов |  |
|  | 6.4 | Последовательность монтажа Комплекса |  |
|  | 6.5 | Указания по размещению навесного оборудования |  |
|  | 6.6 | Контроль правильности монтажа |  |
| 7 |  | Инструкция по обслуживанию и уходу |  |
|  | 7.1 | Осмотр и проверка металлоконструкций Комплекса |  |
|  | 7.2 | Осмотр и проверка навесных спортивных снарядов |  |
|  | 7.3 | Регулировка и испытания |  |
| 8 |  | Инструкция по эксплуатации |  |
|  | 8.1 | Меры безопасности |  |
|  | 8.2 | Указания по эксплуатации |  |
|  | 8.3 | Рекомендации по спортивным упражнениям |  |
| 9 |  | Транспортировка и хранение |  |
| 10 |  | Утилизация |  |
| 11 |  | Гарантийные обязательства |  |
| 12 |  | Свидетельство об упаковывании |  |
| 13 |  | Свидетельство о приёмке |  |
| 14 |  | Отметка о продаже |  |
|  |  | Адрес предприятия изготовителя |  |

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) служит для ознакомления с правилами сборки, монтажа, безопасной эксплуатации, обслуживания, транспортировки и хранения изделия «Детский спортивный комплекс» серии «Карусель» (далее – КОМПЛЕКС). РЭ распространяется на модели и исполнения Комплексов:

- модель ДСК 2.01.ХХ – исполнения 2.01.01 …. 2.01.08;

- модель ДСК 2.02.ХХ – исполнения 2.02.01 …. 2.01.08;

- модель ДСК 2.03.ХХ – исполнения 2.03.01 …. 2.01.08;

Безопасность КОМПЛЕКСА подтверждена сертификатом соответствия Госстандарта России. Сертификат соответствия № РОСС RU.АЕ83.Н06295.

- НАЗНАЧЕНИЕ

  - «Детский спортивный комплекс» серии «Карусель» (далее КОМПЛЕКС) модели ДСК 2.0Х.ХХ применяется при выполнении спортивных и игровых упражнений детьми старше 4-х лет, с общей нагрузкой не более 100кг.

  - КОМПЛЕКС предназначен для эксплуатации внутри жилых помещений, с высотой помещений от 2,4м до 2,9м.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ характеристики

Основные технические характеристики приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Нормируемые параметры | Величина, для моделей ДСК |
| --- | --- |
|  | ДСК 2.01. ХХ | ДСК 2.02. ХХ | ДСК 2.03. ХХ |
| Габаритные размеры, м | длина | 1,10 | 0,75 | 0,60 |
|  | ширина | 0,55 |
|  | высота | от 2,40 до 2,90 |
| Вес нетто, кг, не более | 35 |
| Максимальная нагрузка, кг | 100 |
| Минимальный возраст ребенка, лет | 4 |
| Срок службы, лет (не менее). | 5 |

- УСТРОЙСТВО

  - Состав изделия.

    - КОМПЛЕКС представляет собой сборно-разборную каркасную конструкцию из металлических труб, закрепленную между полом и потолком враспор.

    - Основными составными элементами КОМПЛЕКСА являются:

- вертикальная «шведская лестница»;

- горизонтальная неподвижная верхняя рама.

    - Для выполнения спортивных упражнений и проведения игр на элементы КОМПЛЕКСА могут устанавливаться навесные и встраиваемые спортивные снаряды, указанные в таблице 2:

Таблица 2

| № | Обозначение | Наименование | Место установки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВО-91.02 | Канат | верхняя рама |
| 2 | ВО-91.03 | Кольца гимнастические |  |
| 4 | ВО-91.05 | Лестница веревочная |  |
| 5 | ВО-92.01 | Турник навесной | шведская лестница |
| 6 | ВО-92.02 | Брусья навесные |  |
| 7 | ВО-92.03 | Турник-брусья комбинированные |  |
| 8 | ВО-92.04 | Щит баскетбольный |  |
| 9 | ВО-92.05 | Доска гимнастическая |  |

  - Сведения по применённым материалам.

    - Металлические каркасы Комплекса и встраиваемых спортивных снарядов изготовлены из стальных прямошовных тонкостенных труб, и окрашены полимерной порошковой краской.

    - При изготовлении неметаллических деталей использованы следующие материалы:

- полиэтилен – детали из пластмассы;

- древесина из берёзы – детали из дерева;

- х/б нити, шнуры – детали верёвочные, канаты

    - Материалы, применённые при изготовлении деталей Комплекса, разрешены к применению в продукции, предназначенной для детей, и имеют санитарно-эпидемиологические заключения и гигиенические сертификаты, смотри таблицу 3

Таблица 3

| № | Применение | Материалы |
| --- | --- | --- |
|  |  | Наименование | НТД | Изготовитель | № сертификата, Санэпид- заключения |
| 1 | Детали каркаса Комплекса | Труба Ø42х2 | ГОСТ 10704 | Трубный завод, г. Бор | 52.НЦ.14.315. П.001569.07.03 от 24.07.2003г. |
| 2 |  | Труба Ø32х2 |  |  |  |
| 3 |  | Труба Ø25х1,5 |  |  |  |
| 4 |  | Краска порошковая |  | Becker Polveri Spa | 33.ВЛ.09.231. П.001729.10.04 от 18.10.2004г. |
| 5 | Наружная оболочка ступеней лестницы Комплекса | Шланг ПВХ Ø25мм | ТУ 2247-016-10685588-98 | ООО «Сельхозэнерго», пос. Красные Четаи | 52.20.05.224. П.000292.06.04 от 24.06.2004г. |
| 6 | Спортивные снаряды | Шнур плетёный Ø10мм | ОСТ 17-10-035-2001 | ОАО «Лента» | 50.99.06.901. П.03701.03.2 от 19.03.2002г. |

  - Отличия модификаций изделий.

    - Отличия моделей Комплексов определяются длиной верхней рамы и видом соединения верхней рамы с вертикальной лестницей:

- ДСК 2.01.ХХ – симметричная «Т»-образная рама, L=1040мм;

- ДСК 2.02.ХХ – несимметричная «Г»-образная рама, L=680мм;

- ДСК 2.03.ХХ – несимметричная «Г»-образная рама, L=525мм;

    - Отличия исполнений Комплексов определяются:

- стандартной комплектацией спортивными снарядами;

- типом ступеней металлической шведской лестницы:

- – ступени деревянные;

- – ступени металлические без покрытия (окрашенные);

- – ступени металлические с оболочкой из пластмассы

- комплектность

  - Базовая комплектация Комплексов приведена в табл.4 … 6.

  - Знаком «*» отмечены навесные спортивные снаряды, поставляемые при оформлении отдельного (специального) заказа при покупке.

Примечание: В связи с постоянной работой над совершенствованием выпускаемой продукции возможны изменения, не отраженные в настоящем руководстве. Внесенные изменения не ухудшают потребительских свойств продукции.

КОМПЛЕКТНОСТЬ ДСК-2.01.ХХ

Таблица 4

| № поз. | Детали, сборочные единицы | Количество на исполнение |
| --- | --- | --- |
|  | Обозначение | Наименование | ДСК-2.01.01-01 | ДСК-2.01.02 | ДСК-2.01.05-01 | ДСК-2.01.06 | ДСК-2.01.07-01 | ДСК-2.01.08 | № Упаковки |
| 1 | ДСК 00-102 СБ | Опора | 6 |  |
| 2 | ДСК 03-001-01 | Шток | 2 |  |
| 3 | ДСК 01-035-01 | Втулка | 2 |  |
| 4 | ДСК 05-010 СБ | Стойка нижняя | 2 |  |
| 5 | ДСК 01-002-01 | Стойка верхняя | 2 |  |
| 6 | ДСК 00–105–01 СБ | Перекладина c покрытием | 8 | 8 | - | - | - | - |  |
|  | ДСК 00-021 СБ | Перекладина деревянная | - | - | 11 | 11 | - | - |  |
| 7 | ДСК 00–105 СБ | Перекладина | 3 | 3 | - | - | 11 | 11 |  |
| 8 | ДСК 01-003-02 | Вставка | 2 |  |
| 9 | ДСК 01-005-04 | Рама верхняя L=1040мм. | 2 |  |
| 10 | ДСК 05-021 | Втулка пластиковая | 2 |  |
| 11 | ДСК 01-096 | Стойка | 2 |  |
| 13 | ДСК 00-103 СБ | Упор | 2 |  |
| 14 | ДСК 05-001 | Стакан | 2 |  |
| 15 | ДСК 05-022 | Заглушка | 4 |  |
| 16 | ДСК 05-011 | Корпус | 28 | 50 | 28 |  |
| 17 | ДСК 05-012 | Заглушка | 28 |  |
| 18 | ДСК 02-011 | Кронштейн | 2 |  |
| 21 | ДСК 05-016 | Прокладка (установлена) | 6 |  |
| 23 | ДСК 05-019 | Втулка | 4 |  |
| 26 | ДСК 05-025 | Полувтулка | 4 |  |
| 27 | ДСК 05-024 | Втулка | 4 |  |
| 28 | ДСК 05-020 | Втулка | 2 |  |
| Стандартные изделия |
| Болты по ГОСТ 7798-92, Гайки по ГОСТ 5915-98, Шайба по ГОСТ 11371-78 |
| 40 | М8-8gх45 | Болт | 4 |  |
| 41 | М8-8gх55 | Болт | 6 |  |
| 42 | М8-8gх60 | Болт | 24 | 24 | 2 | 2 | 24 | 24 |  |
| 43 | М8 | Гайка | 10 |  |
| 44 | М16 | Гайка | 2 |  |
| 45 | 8 | Шайба | 44 |  |
| 46 |  | Ключ торцовый S 13 | 1 |  |
| 47 | М8х90 | Саморез | - | - | 22 | 22 | - | - |  |
| Навесное оборудование |
| 60 | ВО-91.02 | Канат | - | 1 | - | 1 | - | 1 |  |
| 61 | ВО-91.03 | Кольца гимнастические | 1 |  |
| 62 | ВО-91.04 | Трапеция | 1 |  |
| 64 | ВО-91.05 | Лестница веревочная | 1 |  |
| Документация |
|  | ДСК-2 РЭ | Руководство по эксплуатации | 1 |  |

КОМПЛЕКТНОСТЬ ДСК-2.02.ХХ

Таблица 5

| № поз. | Детали, сборочные единицы | Количество на исполнение |
| --- | --- | --- |
|  | Обозначение | Наименование | ДСК-2.02.01 | ДСК-2.02.02 | ДСК-2.02.05 | ДСК-2.02.06 | ДСК-2.02.07 | ДСК-2.02.08 | № Упаковки |
| 1 | ДСК 00-102 СБ | Опора | 6 |  |
| 2 | ДСК 03-001-01 | Шток | 2 |  |
| 3 | ДСК 01-035-01 | Втулка | 2 |  |
| 4 | ДСК 05-010 СБ | Стойка нижняя | 2 |  |
| 5 | ДСК 01-002-01 | Стойка верхняя | 2 |  |
| 6 | ДСК 00–105–01 СБ | Перекладина c покрытием | 8 | 8 | - | - | - | - |  |
|  | ДСК 00-021 СБ | Перекладина деревянная | - | - | 11 | 11 | - | - |  |
| 7 | ДСК 00–105 СБ | Перекладина | 3 | 3 | - | - | 11 | 11 |  |
| 8 | ДСК 01-003-02 | Вставка | 2 |  |
| 9 | ДСК 01-005-04 | Рама верхняя L=680мм. | 2 |  |
| 10 | ДСК 05-021 | Втулка пластиковая | 2 |  |
| 11 | ДСК 01-096 | Стойка | 2 |  |
| 13 | ДСК 00-103 СБ | Упор | 2 |  |
| 14 | ДСК 05-001 | Стакан | 2 |  |
| 15 | ДСК 05-022 | Заглушка | 4 |  |
| 16 | ДСК 05-011 | Корпус | 28 | 50 | 28 |  |
| 17 | ДСК 05-012 | Заглушка | 28 |  |
| 18 | ДСК 02-011 | Кронштейн | 2 |  |
| 21 | ДСК 05-016 | Прокладка (установлена) | 6 |  |
| 23 | ДСК 05-019 | Втулка | 4 |  |
| 26 | ДСК 05-025 | Полувтулка | 4 |  |
| 27 | ДСК 05-024 | Втулка | 4 |  |
| 28 | ДСК 05-020 | Втулка | 2 |  |
| Стандартные изделия |
| Болты по ГОСТ 7798-92, Гайки по ГОСТ 5915-98, Шайба по ГОСТ 11371-78 |
| 40 | М8-8gх45 | Болт | 4 |  |
| 41 | М8-8gх55 | Болт | 6 |  |
| 42 | М8-8gх60 | Болт | 24 | 24 | 2 | 2 | 24 | 24 |  |
| 43 | М8 | Гайка | 10 |  |
| 44 | М16 | Гайка | 2 |  |
| 45 | 8 | Шайба | 44 |  |
| 46 |  | Ключ торцовый S 13 | 1 |  |
| 47 | М8х90 | Саморез | - | - | 22 | 22 | - | - |  |
| Навесное оборудование |
| 60 | ВО-91.02 | Канат | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 61 | ВО-91.03 | Кольца гимнастические | 1 |  |
| 62 | ВО-91.04 | Трапеция | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |
| 64 | ВО-91.05 | Лестница веревочная | - | 1 | - | 1 | - | 1 |  |
| Документация |
|  | ДСК-2 РЭ | Руководство по экспл. | 1 |  |

КОМПЛЕКТНОСТЬ ДСК-2.03.ХХ

Таблица 5

| № поз. | Детали, сборочные единицы | Количество на исполнение |
| --- | --- | --- |
|  | Обозначение | Наименование | ДСК-2.03.01-01 | ДСК-2.03.02 | ДСК-2.03.05-01 | ДСК-2.03.06 | ДСК-2.03.07-01 | ДСК-2.03.08 | № Упаковки |
| 1 | ДСК 00-102 СБ | Опора | 6 |  |
| 2 | ДСК 03-001-01 | Шток | 2 |  |
| 3 | ДСК 01-035-01 | Втулка | 2 |  |
| 4 | ДСК 05-010 СБ | Стойка нижняя | 2 |  |
| 5 | ДСК 01-002-01 | Стойка верхняя | 2 |  |
| 6 | ДСК 00–105–01 СБ | Перекладина c покрытием | 8 | 8 | - | - | - | - |  |
|  | ДСК 00-021 СБ | Перекладина деревянная | - | - | 11 | 11 | - | - |  |
| 7 | ДСК 00–105 СБ | Перекладина | 3 | 3 | - | - | 11 | 11 |  |
| 8 | ДСК 01-003-02 | Вставка | 2 |  |
| 9 | ДСК 01-005-04 | Рама верхняя L=550мм. | 2 |  |
| 10 | ДСК 05-021 | Втулка пластиковая | 2 |  |
| 11 | ДСК 01-096 | Стойка | 2 |  |
| 13 | ДСК 00-103 СБ | Упор | 2 |  |
| 14 | ДСК 05-001 | Стакан | 2 |  |
| 15 | ДСК 05-022 | Заглушка | 4 |  |
| 16 | ДСК 05-011 | Корпус | 28 | 50 | 28 |  |
| 17 | ДСК 05-012 | Заглушка | 28 |  |
| 18 | ДСК 02-011 | Кронштейн | 2 |  |
| 21 | ДСК 05-016 | Прокладка (установлена) | 6 |  |
| 23 | ДСК 05-019 | Втулка | 4 |  |
| 26 | ДСК 05-025 | Полувтулка | 4 |  |
| 27 | ДСК 05-024 | Втулка | 4 |  |
| 28 | ДСК 05-020 | Втулка | 2 |  |
| Стандартные изделия |
| Болты по ГОСТ 7798-92, Гайки по ГОСТ 5915-98, Шайба по ГОСТ 11371-78 |
| 40 | М8-8gх45 | Болт | 4 |  |
| 41 | М8-8gх55 | Болт | 6 |  |
| 42 | М8-8gх60 | Болт | 24 | 24 | 2 | 2 | 24 | 24 |  |
| 43 | М8 | Гайка | 10 |  |
| 44 | М16 | Гайка | 2 |  |
| 45 | 8 | Шайба | 44 |  |
| 46 |  | Ключ торцовый S 13 | 1 |  |
| 47 | М8х90 | Саморез | - | - | 22 | 22 | - | - |  |
| Навесное оборудование |
| 61 | ВО-91.03 | Кольца гимнастические | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |
| 62 | ВО-91.04 | Трапеция | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |
| Документация |
|  | ДСК-2 РЭ | Руководство по эксплуатации | 1 |  |

- Инструкция по установке

  - Эксплуатационные ограничения.

    - Деревянные потолки не пригодны для установки Комплекса.

    - Подвесные потолки не пригодны для установки Комплекса.

    - Нельзя устанавливать Комплекс в углах помещений.

  - Размещение комплекса в помещении.

    - Не рекомендуется размещение Комплекса ближе 2-х метров от стен, предметов мебели и других преград в помещении.

    - Допустимый размер неровностей пола и потолка не более 5 мм.

    - Должен быть обеспечен свободный доступ к Комплексу.

- ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

  - Подготовка к сборке, инструменты и приспособления.

    - Распакуйте КОМПЛЕКС.

    - Разложите  комплектующие детали на заранее подготовленном месте (стол, участок пола).

    - Убедитесь, что комплектность поставки совпадает с паспортными данными на Ваш КОМПЛЕКС.

    - В процессе сборки необходимы стандартные инструменты, указанные в таблице 7:

Таблица 7

| Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- |
| Ключ гаечный торцовый с размером зева S=13мм | 1 (входит в комплект ДСК) |
| Ключ гаечный рожковый с размером зева S=24мм | 1 |
| Строительный отвес (или – тонкая верёвка с грузом) | 1 |
| Строительный уровень, длиной 1м | 1 |
| Лестница-стремянка, высотой 1.5 м | 1 |

  - Меры безопасности.

    - Работы по сборке, разборке и установке КОМПЛЕКСА должны производить не менее 2-х человек.

    - Не допускается присутствие и участие детей при монтаже КОМПЛЕКСА.

    - Сборку КОМПЛЕКСА производить поэтапно, следуя указаниям, изложенным в руководстве по эксплуатации.

  - Последовательность сборки узлов.

    - Сборка штоков с нижней лестницей. Собрать по Рисунку 2

      - Собрать нижнюю часть лестницы по Рисункам 4 и 5. Для исполнения ДСК с деревянными перекладинами вместо болтов применять саморезы поз.47(Рисунок 3). Деревянные перекладины предварительно собрать с корпусами по рисунку 1.

      - Собрать верхнюю часть лестницы по Рисункам 6 и 7. ВНИМАНИЕ! Две верхних ступени не устанавливать (они устанавливаются позже). Болты не затягивать до упора. Для исполнения ДСК с деревянными перекладинами вместо болтов применяются саморезы поз.47 (Рисунок 3).

    - Сборка турника. Собрать турник по Рисунку 8.

    - Сборка верхнего каркаса (рамы). Собрать каркас по Рисунку 9. ВНИМАНИЕ! КАНАТ И КАТУШКИ, ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ   УСТАНОВИТЬ на рамы ДО СБОРКИ.

    - Сборка верхнего каркаса (рамы) и вставок. Собрать по Рисунку 10.

    - Собранную верхнюю  лестницу собрать с нижней лестницей (Рисунок 11). (Предварительная сборка должна осуществляться без приложения значительных усилий). Для окончательной сборки сдвинуть лестницы друг к другу с усилием. При этом выбираются зазоры между сопрягаемыми деталями и происходит силовое замыкание. Установить в верхнюю часть лестницы раму собранную со вставками поз.8 (Рисунок 12), со стороны неустановленных ступенек до упора).

    - Сборка каркаса Комплекса и установка его по высоте потолка. Использовать лестницу стремянку. Поднять вверх верхнюю раму со вставками до контакта верхних опор поз.1 с потолком, затем плавно опустить до первого совпадения отверстий в стойке верхней поз.5 и вставки поз 8 (зазор между упорами верхними и потолком не должен превышать 30-40 мм.). В верхние, противоположные, совмещенные отверстия  вставить 2 болта поз.42 для временной фиксации собранной конструкции (Рисунок 12).

    - Установка верхних перекладин и распор комплекса между полом и потолком.  Установить по Рисунку 13. Закрепление Комплекса в вертикальном положении между полом и потолком обеспечивается вывинчиванием штоков поз.2 при помощи рожкового ключа с размером S=24 мм. Для надежной фиксации ДСК необходимо выполнить 1-3 оборота штока поз. 2 после касания всех четырех верхних опор поз.1 к потолку. Размер В (Рисунок 13) не должен превышать 70 мм.

    - Установка навесного оборудования. Установить по Рисункам 9,15.

  - Указания по размещению навесного оборудования.

    - Навесное и встраиваемое спортивное оборудование поставляется заказчику в упакованном виде.

    - Собрать навесное и встраиваемое оборудования согласно указаниям о сборке в РЭ на это оборудование.

    - Минимальное расстояние между качающимися элементами (трапеция, веревочная лестница) и полом должно составлять не менее 350 мм.

    - Рекомендуемое расположение навесного оборудования указано на рис.17.

    - Нумерацию позиций деталей используемых при сборке смотри по рис. 1…17 и табл. 4…6

  - Контроль правильности монтажа.

После монтажа КОМПЛЕКСА необходимо проверить:

    - Вертикальность установки стоек относительно пола, используя отвес - при отклонении освободить штоки (Рисунок 13), обеспечить вертикальность (контролировать по отвесу) и окончательно закрепить стойки между полом и потолком с помощью штоков;

    - Правильность установки штоков с гайками - размер "В» не должен превышать 70 мм (Рисунок 13);

    - Надежность крепления стоек между полом и потолком путем бокового раскачивания КОМПЛЕКСА. Смещение верхних и нижних упоров не допускается.

| Опора ДСК 00-102 = 6 | Шток ДСК 03-001-01 = 2 |
| --- | --- |
| Вставка ДСК 01-003-02 = 2 | Стойка ДСК 01-096 = 2 |
| Втулка ДСК 01-035-01 = 2 | Втулка ДСК 05-021 = 2 |
| Стойка нижняя = 2 | Стойка верхняя = 2 |
| Упор ДСК 00-103 = 2 | Стакан ДСК 05-001 = 2 |
| Полувтулка ДСК 05-025 = 4 | Корпус ДСК 05-011 |
| Заглушка ДСК 05-012 | Кронштейн ДСК 02-011 = 2 |
| Втулка ДСК 05-019 = 4 | Втулка ДСК 05-024 = 4 |
| Втулка ДСК 05-020 = 2 | Заглушка ДСК 05-022 = 4 |

Навесное оборудование

| ВО-91.05 Лестница веревочная | ВО-91.03 Кольца гимнастические |
| --- | --- |
| ВО-91.02 Канат | ВО-91.04Трапеция |

Рисунок 1. Схема сборки деревянной перекладины с корпусами

| Вкрутить до упора | Вид после сборки |
| --- | --- |

Рисунок  2  Схема сборки штока с нижней стойкой

Рисунок  3.  4-Стойка нижняя; 6-Перекладина деревянная; 16-Корпус; 17-Заглушка; 45-Шайба 8; 47-Саморез.

| Рис.4 Схема сборки нижней лестницы | Рис.5 собранная нижняя лестница |
| --- | --- |
| Рис.6 Схема сборки верхней лестницы | Рис.7 Собранная верхняя лестница без двух ступеней |

Рисунок  8. Схема сборки турника

Рисунок  9  Схема сборки рамы

Рисунок  10

Схема сборки рамы со вставками

(навесное оборудование условно не показано)

Рисунок  11

Схема сборки верхней и нижней лестниц между собой

Рисунок  12

Установка комплекса по высоте потолка

(навесное оборудование условно не показано)

Рисунок  13

Установка верхних перекладин и закрепление комплекса

враспор между полом и потолком

(навесное оборудование условно не показано)

- Инструкция по обслуживанию и уходу

Осмотр и проверка металлоконструкций Комплекса.

    - Перед началом занятий (ежедневно) необходимо проверить:

- целостность конструкции, наличие всех элементов Комплекса;

- наличие защитных пластмассовых колпачков на крепёжных деталях;

- устойчивость лестницы;

    - Периодически, не реже 1 раза в месяц, необходимо проверять:

- затяжку крепёжных и резьбовых соединений;

- отсутствие смещения нижних (верхних) опор от положения при первоначальной установке;

Осмотр и проверка навесных спортивных снарядов.

    - Все крепежные элементы должны быть надежно затянуты.

    - Проверить прочность узлов и элементов подвески спортивных снарядов, выполненных на основе верёвок и шнуров.

    - Проверить целостность верёвок, шнуров, отсутствие перетирания и повреждений волокон, прядей.

    - Проверить целостность деревянных деталей верёвочной лестницы, трапеции, качелей и др. снарядов.

    - Проверить расстояния между верхними точками подвесок спортивных снарядов, расположенных на верхней раме – должно быть не менее 420мм.

    - Проверить расстояния от вертикальных стоек лестницы Комплекса до спортивных снарядов – должно быть не менее 300мм.

    - Проверить расстояние от нижней точки трапеции, качелей до пола – должно быть не менее 350мм.

    - Регулировка и испытания.

    - После контроля затяжки резьбовых соединений при необходимости произвести подтяжку гаек, используя стандартный инструмент.

    - При необходимости произвести установку или замену колпачков, закрывающих резьбовые части.

    - Рекомендуется производить проверку надёжности связки шнуров узлами (с обязательным применением страховочных пластин), путём опробования под весом взрослого.

    - Надежность установки КОМПЛЕКСА проверяется при боковом раскачивании. Смещение верхних и нижних опор не допустимо. При необходимости произвести распор Комплекса выкручиванием резьбового штока.

    - Правильность установки штоков  проверяется измерением размера «В», который должен быть не более 70мм (Рисунок 13).

    - Все вышедшие из строя комплектующие элементы заменять  аналогичными, произведенными на предприятии – изготовителе.

    - Запрещается самостоятельное изготовление и замена составных частей КОМПЛЕКСА.

- Инструкция по эксплуатации

  - Меры безопасности.

    - Суммарная нагрузка на КОМПЛЕКС (в том числе – и на отдельные спортивные снаряды) при занятиях не должна превышать 100кг, если иное не указано в РЭ на отдельные спортивные снаряды.

    - Для предотвращения ушибов и травм, во время занятий рекомендуется использовать мягкий мат с размерами не менее (1,0x1,0x0,1)м, расположенный на полу под снарядами.

    - Рекомендуется хранить данное руководство по эксплуатации в течение всего срока эксплуатации комплекса.

  - Указания по эксплуатации.

    - Занятия детей на КОМПЛЕКСЕ должны производиться под наблюдением взрослых.

    - Применение Комплекса для детей до 4-х лет не разрешается.

    - Одновременно на Комплексе может заниматься только 1 ребёнок.

    - Одновременно на Комплексе может устанавливаться  и (или) использоваться только 1 спортивный снаряд.

По мерам безопасности на трапеции не раскачиваться.

| ДСК 2.01.XX | ДСК 2.02.XX, ДСК 2.03.XX |
| --- | --- |

Рисунок 15  Общий вид КОМПЛЕКСА

Рисунок 14 Схема безузлового крепления навесного оборудования

  - Рекомендации по спортивным упражнениям.

    - При регулярных ежедневных занятиях на комплексе у ребенка улучшается общее физическое состояние, осанка, аппетит, сон. Ребенок становится более сконцентрированным, спокойным.

    - Для развития силы и ловкости рекомендуем  следующие упражнения на спортивных снарядах:

- на гимнастической лестнице - подъем и опускание по лестнице, тренировка брюшного пресса;

- на перекладине – подтягивание, жим на руках;

- на канате - подтягивание, подъем по канату;

- на веревочной лестнице - подъем и спуск;

- на кольцах и трапеции – подтягивание, перевороты, тренировка брюшного пресса.

    - Конкретные виды упражнений и объёмы нагрузок выбираются родителями после   консультации со  специалистами (спортивные тренеры, врачи).

- Транспортировка и Хранение

  - Транспортировка КОМПЛЕКСА производится в упаковке производителя любым видом транспорта, обеспечивающем его сохранность.

  - После использования КОМПЛЕКСА, при необходимости его перевозки на другое место, рекомендуется использовать упаковку завода-изготовителя.

  - До установки в рабочее положение КОМПЛЕКС  хранить в упаковке завода-изготовителя в закрытых  сухих помещениях с естественной вентиляцией  воздуха.

  - Условия хранения КОМПЛЕКСА соответствует 2(С) по ГОСТ 15150-69.

- Утилизация

  - Перед отправкой Комплекса на утилизацию необходимо:

- демонтировать Комплекс;

- разобрать Комплекс. Разборку комплекса выполнять в последовательности, обратной сборке;

- рассортировать детали по видам материалов, применённых для их изготовления.

  - Комплекс не содержит опасных для здоровья и жизни веществ.

  - Утилизацию отходов осуществлять в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1322-03.

- Гарантийные обязательства

  - Изготовитель гарантирует соответствие Комплекса требованиям технических условий ТУ 9610-002-49248007-2001, ГОСТ 25779 при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации.

  - Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

- Свидетельство об упаковывании

Детский Спортивный Комплекс серии «Карусель»  ДСК 2.                             	       							     (исполнение)

упакован согласно требованиям, предусмотренным в  ТУ 9610-002-49248007-2001.

_____________	______________	___________________

упаковщик	личная подпись	расшифровка подписи

Дата  «___»______ 200_  г.

- Свидетельство о приёмке

Детский Спортивный Комплекс  серии «Карусель»    ДСК 2.

(исполнение)

соответствует техническим условиям ТУ 9610-002-49248007-2001, ГОСТ 25779 и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления   «___»______________ 200 _ г.

ОТК ___________ Подпись _________ Дата  «___»______ 200_  г.

(фамилия, и личное клеймо)

- Отметка о продаже

Торговое предприятие	_____________________________________________

__________________________________________________________________

Продавец ___________    ______________   Дата «___»____________ 200_  г.

(подпись) 		(фамилия)

М.П.