ДЕТСКИЙ СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС

СЕРИИ «КАРУСЕЛЬ»

КОМЕТА NEXT2

ДСК-2С-8.01.Т1-01

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ДСК-2С-8.01.Т1-01 РЭ

Внимательно прочтите руководство по эксплуатации (РЭ) для ознакомления с правилами сборки, безопасной эксплуатации, обслуживания, транспортировки и хранения изделия «Детский спортивный комплекс». Далее – КОМПЛЕКС.

Работы по сборке, разборке и установке КОМПЛЕКСА должны производить не менее 2-х человек после изучения РЭ.

(РЭ) рекомендуется хранить в течении всего срока эксплуатации КОМПЛЕКСА.

Во избежание получения травм не допускается:

-присутствие и участие детей при монтаже КОМПЛЕКСА;

-проведение регулировки КОМПЛЕКСА детьми;

-занятия детей на КОМПЛЕКСЕ без присмотра взрослых;

-занятия при отсутствии мягких ковриков;

-занятие на КОМПЛЕКСЕ более чем одним ребенком.

- НАЗНАЧЕНИЕ

КОМПЛЕКС предназначен для выполнения спортивных и игровых упражнений внутри жилых помещений.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ характеристики

Таблица 1

|  | ДСК-2С-8.01.Т1-01 |
| --- | --- |
| Длина, мм | 826 |
| Ширина, мм | 1850 |
| Высота, мм | h min | 2116 |
|  | h max | 2276 |
| Высота помещения, мм | h min | 2160 |
|  | h max | 2276 |
| Вес нетто, кг, не более | 32 |
| Максимальная нагрузка, кг | 100 |
| Минимальный возраст ребенка | 3 года |
| Срок службы (не менее). | 5 лет |

Габаритные размеры                                                Зона безопасности

Рис.1

- УСТРОЙСТВО

  - Состав изделия.

    - КОМПЛЕКС представляет собой сборно-разборную каркасную конструкцию из металлических труб, закрепленную к стене.

    - Основными составными элементами КОМПЛЕКСА являются:

- вертикальная «гимнастическая лестница»;

- горизонтальная подвижная рама.

    - Для выполнения спортивных упражнений и проведения игр на элементы КОМПЛЕКСА может устанавливаться навесное оборудование.

  - Сведения по применённым материалам.

Материалы, применённые при изготовлении деталей КОМПЛЕКСА, разрешены к применению в продукции, предназначенной для детей, и имеют санитарно-эпидемиологические заключения (СЭЗ) и гигиенические сертификаты.

- комплектность

Примечание: В связи с постоянной работой над совершенствованием выпускаемой продукции возможны изменения, не отраженные в настоящем руководстве. Внесенные изменения не ухудшают потребительских свойств продукции.

Таблица 2

|  | Сборочные единицы и детали | Количество на исполнение, шт |
| --- | --- | --- |
|  | Обозначение | Наименование | ДСК-2С-8.01.Т1-01 |
|  | 1.ДСК–С-Л8.01А | Лестница пристенная | 1 |
|  |  | Прочие изделия |
|  | Ключ торцовый S=13мм | 1 |
|  | Ключ шестигранный S=6мм | 1 |
|  | Ключ S=24мм | 1 |
|  | Журнал | 1 |
|  |  | Навесное оборудование |
| 100 | Тип крепления навесного оборудования (на катушках, на анкерах, на зажимах) оговаривается при заказе | Канат | 1 |
| 101 |  | Кольца гимнастические | 1 |
| 103 |  | Лестница веревочная | 1 |
| 122 | ДСК-ВО 92.57.03 | Рама подвижная «Т1» | 1 |
|  |  | Документация |
|  | ДСК-2С-8.00.Т1-01 РЭ- ДСК | 1 |
|  | 1.ДСК–С-Л8.ХХА РЭ- Лестница пристенная | 1 |
|  | ДСК-ВО 92.57.03 ПС- Рама подвижная «Т1» | 1 |

- Инструкция по установке

  - Эксплуатационные ограничения.

Гипсокартонные стены не пригодны для установки Комплекса.

  - Размещение КОМПЛЕКСА в помещении.

Должен быть обеспечен свободный доступ к Комплексу.

- ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

  - Подготовка к сборке, инструменты и приспособления.

    - Распакуйте КОМПЛЕКС.

    - Разложите комплектующие детали на заранее подготовленном месте (стол, участок пола).

    - Убедитесь, что комплектность поставки совпадает с паспортными данными на Ваш КОМПЛЕКС.

    - В процессе сборки необходимы инструменты, указанные в таблице 7:

Таблица 7

| Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- |
| Ключ гаечный торцовый с размером зева S=13мм | 1 (входит в комплект ДСК) |
| Ключ шестигранный S6мм | 1 (входит в комплект ДСК) |
| Ключ гаечный S=24мм | 1 |
| Строительный отвес (или – тонкая верёвка с грузом) | 1 | НЕ входит в комплект ДСК |
| Строительный уровень, длиной 1м | 1 |  |
| Лестница-стремянка, высотой 1,5м | 1 |  |

  - Меры безопасности.

    - Работы по сборке, разборке и установке КОМПЛЕКСА должны производить не менее 2-х человек.

    - Не допускается присутствие и участие детей при монтаже КОМПЛЕКСА.

    - Сборку КОМПЛЕКСА производить поэтапно, следуя указаниям, изложенным в руководстве по эксплуатации.

  - Последовательность сборки.

6.3.1. 	 Собрать и установить лестницу пристенную поз.102 по соответствующей инструкции по эксплуатации.

    - Установить раму подвижную «Т» поз.122 по соответствующему паспорту. Канат поз.100 установить перед установкой грифа .Рис.2

Рис.2

  - Указания по размещению навесного оборудования.

6.4.1. Навесное оборудование поставляется заказчику в упакованном виде.

6.4.2. Собрать навесное оборудования согласно указаниям о сборке в паспорте на это оборудование.

6.4.3. Общий вид КОМПЛЕКСА с рекомендуемым расположением навесного оборудования показан на обложке.

- Инструкция по обслуживанию и уходу

  - Осмотр и проверка металлоконструкций Комплекса.

    - Перед началом занятий необходимо проверять:

- целостность конструкции, наличие всех элементов Комплекса;

- наличие защитных пластмассовых колпачков на крепёжных деталях;

- устойчивость комплекса и надёжность крепления лестницы;

    - Периодически, не реже 1 раза в месяц, необходимо проверять:

- затяжку крепёжных и резьбовых соединений;

Невыполнение осмотра и проверки КОМПЛЕКСА может привести к его падению или опрокидыванию!

  - Осмотр и проверка навесного оборудования.

    - Все крепежные элементы должны быть надежно затянуты.

    - Проверить прочность узлов и элементов подвески навесного оборудования, выполненных на основе верёвок и шнуров.

    - Проверить целостность верёвок, шнуров, отсутствие перетирания и повреждений волокон, прядей.

    - Проверить целостность деревянных деталей навесного оборудования.

  - Регулировка.

    - При ослаблении крепежных соединений, произвести их подтяжку, используя стандартный инструмент.

    - При необходимости произвести установку или замену пластмассовых колпачков, закрывающих резьбовые части.

    - Все вышедшие из строя комплектующие элементы заменять  аналогичными, произведенными на предприятии – изготовителе.

    - Запрещается самостоятельное изготовление и замена составных частей КОМПЛЕКСА.

- Инструкция по эксплуатации

  - Меры безопасности.

    - Суммарная нагрузка на КОМПЛЕКС (в том числе – и на отдельное навесное оборудование) при занятиях не должна превышать 100кг, если иное не указано в РЭ на это оборудование.

    - Для предотвращения ушибов и травм, во время занятий необходимо укладывать на пол элементы мягких форм с размерами не менее (1,0x1,0x0,1)м.

    - Рекомендуется хранить данное руководство по эксплуатации в течение всего срока эксплуатации комплекса.

  - Указания по эксплуатации.

    - Внимание! Занятия детей на КОМПЛЕКСЕ должны проводиться под наблюдением взрослых.

    - Одновременно на Комплексе может заниматься только один ребёнок.

    - Одновременно на Комплексе может использоваться только одно навесное оборудование.

В случае невыполнения мер безопасности и указаний по эксплуатации КОМПЛЕКСА ребенок может получить травмы!

  - Рекомендации по спортивным упражнениям.

    - При регулярных ежедневных занятиях на комплексе у ребенка улучшается общее физическое состояние (осанка, аппетит, сон).

    - Для развития силы и ловкости рекомендуем следующие упражнения:

- на гимнастической лестнице - подъем и опускание по лестнице, тренировка брюшного пресса;

- на перекладине – подтягивание, жим на руках;

- на канате - подтягивание, подъем по канату;

- на веревочной лестнице - подъем и спуск;

- на кольцах и трапеции – подтягивание, перевороты, тренировка брюшного пресса.

    - Конкретные виды упражнений и объёмы нагрузок выбираются родителями после консультации со специалистами (спортивные тренеры, врачи).

- Транспортировка и Хранение

  - Транспортировка КОМПЛЕКСА производится в упаковке производителя любым видом транспорта, обеспечивающим его сохранность.

  - До установки в рабочее положение КОМПЛЕКС хранить в упаковке завода-изготовителя в закрытых сухих помещениях с естественной вентиляцией  воздуха.

  - Условия хранения КОМПЛЕКСА соответствуют 2(С) по ГОСТ 15150-69.

- УТИЛИЗАЦИЯ

  - Перед отправкой Комплекса на утилизацию необходимо:

- Разобрать Комплекс. Разборку комплекса выполнять в последовательности, обратной сборке;

- Рассортировать детали по видам материалов, применённых для их изготовления.

  - Комплекс не содержит опасных для здоровья и жизни веществ.

  - Утилизацию отходов осуществлять в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1322-03.